Peristaltic Pump 사용설명서

✔ 작동방법(Setting And Drive Operation)

1.AC 입력코드를 소켓에 연결시키고 전원스위치를 Off에 위치시킨다

2.정,역회전 스위치를 원하는 방향에 위치시키고 튜브를 연결시킨다

(펌프헤드(Easy-LoadⓇ)에 동봉된 매뉴얼 참조)

3.정역회전 선택스위치 버튼을 눌러 액체이송방향을 결정한후

속도조절 볼륨을 원하는 유량에 맞게 서서히 돌린다

4.LED 디스플레이 창에 R.P.M을 주시하면서(Digital Series에 한함)

유량을 조절합니다(첨부 유량표참조)

✔ 주의사항(Notice And Caution)

• 펌프의 최적 작동을 위해 MasterFlexⓇ 정품튜브만을 사용하십시오

(타사의 튜빙사용으로 인한 성능저하는 품질보증적용이 되지 않습니다)

• 품질보증기한내의 제품의 수리나 조정이 필요할시 보증기한내

(구입 후 1년)제조사의 판단에 따라 무상으로 문제를 해결해드립니다

• 단 품질보증이 지난 후나 과도한 사용으로 인한 고장,사용자의

부주의로 인한 파손 및 고장시 유상으로 처리해 드립니다

✔ 기술지원(Technical Support)

• 기타제품사용시 문의사항은 홈 페이지로 문의해 주시기 바랍니다

✔ 경고(Safety Precaution)

• 튜빙을 설치, 제거하기전에 반드시 드라이브의 전원을 차단하십시오

• 펌프 작동중 이송방향 변환 정,역회전 스위치의 작동을 금합니다

(작동중 조작시 모터 및 조절기에 무리를 주어 고장의 원인이 됩니다.무상 A/S 제외)